UFSC – DEPARTAMENTO DE FÍSICA

FSC 5151  -  LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA I

# CONTADOR GEIGER-MÜLLER

FUNDAMENTOS DA TEORIA

Uma das aplicações mais salientes resultantes do estudo da passagem da radiação através da matéria é o desenvolvimento de instrumentação usada em Física Nuclear.  Dentre estes diversos instrumentos salientamos o contador de Geiger-Müller (GM) como o de uso mais freqüente, quer seja pela sua facilidade de manuseio, quer seja por sua robustez e versatilidade.

Uma esquematização dos componentes essenciais de um contador GM é apresentada na figura abaixo:

No esquema, GM representa um tubo Geiger-Müller cilíndrico alimentado por uma fonte de alta tensão (HV) através de um resistor (Rc).  O capacitor C, bloqueia a alta tensão da alimentação do GM deixando passar os pulsos das descargas iônicas que, fluindo através dos resistores de carga RL, produzem um sinal elétrico na entrada do amplificador (AP).  Após ter sido amplificado, o sinal é contado como evento discreto pelo registrador eletrônico (RE).

Sob o ponto de vista fenomenológico, o aparecimento de correntes iônicas no interior do tubo GM, as quais irão dar origem aos pulsos macroscópicos registrados como eventos, podem ser examinadas coerentemente com a seguinte argumentação:

Quando a tensão entre os eletrodos alcançar um valor suficientemente alto, a passagem da radiação através da região que contém o gás entre os eletrodos (por ex. uma mistura de 90% de argônio mais 10% de álcool etílico, sob pressões de 2 a 10 cm de Hg), provoca o aparecimento de íons que, acelerados pelo campo elétrico presente, dará origem a uma descarga iônica.  Na migração iônica entre os eletrodos, em especial na migração eletrônica, temos associado o efeito de multiplicação do gás.  A transformação da energia potencial em energia cinética faz com que os íons adquiram energia suficiente para produzirem efeito foto-elétrico.  Os fótons emitidos durante o curso de uma avalanche fazem com que a descarga alcance o volume total do tubo GM.  Alguns íons irão adquirir uma tal energia que, ao alcançarem os eletrodos, serão capazes de liberar novos elétrons do metal os quais serão acelerados para o ânodo, dando origem a um processo regenerativo da descarga.  Este processo continuará indefinidamente, a menos que a tensão entre os eletrodos seja reduzida por algum meio.  Com a finalidade de “amortecer” o processo regenerativo, dois diferentes meios estão disponíveis: um extrínseco e outro intrínseco.

No método extrínseco o tubo GM é em geral preenchido com um gás simples (por ex. argônio, hidrogênio)  e uma variedade de circuitos eletrônicos são usados com a finalidade de ( por diminuição da tensão do tubo) impedir a continuação do processo regenerativo.

O método intrínseco, prevê o uso de gases poliatômicos (por ex. CO2,  CH4) ou o uso de misturas de gases simples com gases poliatômicos (por ex. argônio + etanol).  Neste caso nenhum circuito externo é usado com a finalidade de extinguir o processo regenerativo.  As moléculas poliatômicas da mistura ( etanol, neste caso) são dissociadas absorvendo o excesso de energia responsável pelo desencadeamento do processo.  Na literatura tais tipos de tubos GM são designados como auto-amortecidos ‘self-quenching tubes’.

Em qualquer dos dois casos a interrupção do processo de avalanche implica na insensibilização total ou parcial do contador por um intervalo de tempo chamado de ‘tempo morto’ (tm).  Durante este intervalo de tempo a tensão entre os eletrodos estará abaixo do limite mínimo capaz de sensibilizar o detetor (tensão limiar) e a entrada de outra partícula no tubo não será contada como evento.

Vamos admitir que um tubo GM esteja submetido a um fluxo constante de radiação emitida por uma fonte radioativa.  Um gráfico do número de contagens N (num intervalo de tempo fixo) em função da tensão de alimentação sobre o tubo, tem a seguinte forma geral:

O processo de avalanche: (fonte Wikipedia)

Na figura abaixo esquematizamos o comportamento da tensão sobre o tubo GM após a entrada de uma partícula ionizante, onde o conceito de tempo de resolução  (  é esclarecido.

Após a entrada da partícula ionizante o processo de avalanche faz com que a tensão de operação do tubo, Vop, caia  bruscamente abaixo da tensão limiar.  O intervalo de tempo durante o qual a tensão permanece abaixo do valor limiar é chamado de tempo morto (tm).  A este fenômeno segue-se um novo intervalo de tempo de insensibilidade do sistema contador, chamado de tempo de recuperação (tr).  Aqui os pulsos produzidos não têm altura suficiente para serem resolvidos pelo contador eletrônico.  Assim para efeitos práticos (pelo método que utilizaremos), teremos acesso a    (  =  tm  +  tr  , isto é,  o tempo total durante o qual o contador é incapaz de distinguir dois eventos sucessivos, ou tempo de resolução, que é determinado pela soma  do tempo morto do tubo tm  com o tempo de recuperação do circuito eletrônico externo.

Assim uma medida do tempo de recuperação estabelece o grau de limitação do uso do contador GM  para elevadas taxas de contagem.  Tendo em conta que o valor do tempo de resolução  (  está compreendido geralmente entre  300 a 500 micro-segundos, isto implica que taxas entre 2000 a  3000 contagens por segundo determinam o limite operacional do contador.

Devido à natureza aleatória da emissão das partículas radioativas, a contagem de um tubo GM flutua de uma leitura para outra num dado intervalo de tempo.  Esta flutuação é denominada desvio padrão ‘(‘ e é calculada por:   (  =   (N                                   (4)

onde N é a contagem média no intervalo de tempo considerado.  Então a maioria das contagens  (68% delas)  estará compreendida no intervalo  N ± ( .  Como o erro percentual pode ser calculado pela expressão:

(5)

pode-se inferir que o erro relativo na medida de uma dada taxa de contagem diminui se o tubo GM efetuar contagens altas, com o aumento no intervalo de tempo das medidas.

PRÉ-RELATÓRIO:

1.  Que cuidados especiais devem ser tomados no manuseio de fontes radioativas?      Distinga os cuidados  entre fontes seladas e não seladas. Comente a periculosidade em função da energia das partículas e da carga (secção de choque) das partículas.

2.  Conceitue as unidades de medidas de radioatividade: Curie , Röentgen , Rem e Rad.  Em que situações você usaria cada uma delas?

3.  Procure em uma tabela de nuclídeos (ou: http://isotopes.lbl.gov ) o esquema de decaimento radioativo e a meia vida dos seguintes isótopos: 60Co;  57Co; 137Cs; (peça ao professor a “Table of Isotopes)

4. De o esquema e explique o funcionamento de um tugo Gueiger-Müller

5. Dê o esquema e explique brevemente o funcionamento de uma foto-multiplicadora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Preston , Daryl W. – EXPERIMENTS IN PHYSICS – John Wiley & Sons, 1996.

1. Knoll, G. F. - RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT  - second edition - John Wiley & Sons;  1.989.

2.  Melissinos, A. C.  -  EXPERIMENTS IN MODERN PHYSICS -  Academic Press;  1.966.

3.  Kaplan, I.  - FÍSICA NUCLEAR  - segunda edição - Ed. Guanabara Dois;  1.978.

4.  Table of Isotopes (sixth edition), by: C. M. Lederer; J. M. Hollander and I. Perlman;  John Wiley & Sons – 1.967.

RELATÓRIO

- Acesse  http://www.journey.sunysb.edu/ProjectJava/Radiation/home.html ou via página web do Virtual Laboratory ( http://physicsweb.org/TIPTOP/VLAB/ ) a exp. de contador Geiger e faça seus comentários.

- Serão dadas instruções em aula.

# Text boxes

HV

RC

GM

RE

AP

C

RL